## Slide 1
นำเสนอสรุปคู่มือ
ไกเกอร์เคาน์เตอร์ LND712 ทำงานอย่างไร
เดินตามสัญญาณหนึ่งเส้น ตั้งแต่รังสีเข้าหลอด จนถึงตัวเลขบนจอและเสียงเตือน

## Slide 2
โครงเรื่อง
ทุกอย่างในเครื่องนี้อยู่บนสัญญาณเส้นเดียว
รังสี
อนุภาคผ่านหลอด
›
พัลส์
0-5V เข้าขา D2
›
นับ
interrupt เก็บจำนวน
›
CPM
× 6 ทุก 10 วินาที
›
หัก BG
ลบรังสีพื้นหลัง
›
µSv/h
× conversion factor
›
เตือน
เทียบ threshold
— สไลด์ต่อจากนี้ไล่ทีละขั้นตามลำดับนี้ และบอกว่าโค้ดฟังก์ชันไหนรับผิดชอบขั้นไหน
— ทุกขั้นมีกล่องสีเหลืองด้านขวา อธิบายว่าทำไมคู่มือถึงเลือกทำแบบนั้น
— รายการอุปกรณ์ ตารางขา และการแก้ปัญหา ย้ายไปไว้เป็นภาคผนวกท้ายเล่ม

## Slide 3
ขั้นที่ 1
จากรังสีกลายเป็นพัลส์ไฟฟ้า
— หลอด LND712 บรรจุแก๊ส มีขั้วไฟฟ้าต่างศักย์กัน ต้องการแรงดัน 450-650V
— อนุภาครังสีผ่านเข้าไป ทำให้แก๊สแตกตัว เกิดการนำไฟฟ้าชั่วขณะ
— ได้พัลส์แรงดันสั้นมาก หนึ่งลูกต่อหนึ่งอนุภาค
— โมดูลจ่ายแรงดันสูงจัดรูปพัลส์ให้เป็นสัญญาณ TTL 0-5V ก่อนส่งเข้า Arduino
— คู่มือแนะนำให้ตั้งแรงดันไว้ประมาณ 500V
ทำไมถึงสำคัญ
หลอด GM บอกได้แค่ว่า มีอนุภาคผ่าน ไม่ได้บอกว่าเป็นรังสีชนิดใดหรือพลังงานเท่าไร
ทุกตัวเลขที่เหลือในเครื่องนี้จึงเป็นการตีความจากการนับล้วน ๆ
คู่มือเตือนว่า 400-550V เป็นอันตราย ต้องหุ้มฉนวนและระวังขณะต่อวงจร
1. พัลส์
2. นับ
3. CPM
4. หัก BG
5. µSv/h
6. เตือน
7. ส่งออก

## Slide 4
ขั้นที่ 2 · countPulse()
จับพัลส์ให้ครบด้วย Interrupt
— attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(GEIGER_PIN), countPulse, RISING)
— ฟังก์ชัน countPulse() มีคำสั่งเดียวคือ pulseCount++
— ตัวแปรประกาศเป็น volatile unsigned long pulseCount
— ตั้งค่าใน setup() พร้อมกับ pinMode(GEIGER_PIN, INPUT)
ทำไมต้องเป็นแบบนี้
พัลส์กว้างระดับไมโครวินาที ถ้าใช้ digitalRead ในลูปปกติจะอ่านไม่ทันและนับตกหล่น
ATmega328P มี external interrupt แค่ 2 ช่อง คือ D2 และ D3 จึงบังคับว่าสัญญาณต้องเข้าขานี้
โค้ดใน interrupt ยิ่งยาวยิ่งเสี่ยงพลาดพัลส์ลูกถัดไป จึงเหลือแค่บวกหนึ่ง
volatile บอกคอมไพเลอร์ว่าค่าถูกแก้จากนอกลูป ห้าม optimize ทิ้ง
1. พัลส์
2. นับ
3. CPM
4. หัก BG
5. µSv/h
6. เตือน
7. ส่งออก

## Slide 5
ขั้นที่ 3 · loop()
นับสะสมแล้วแปลงเป็น CPM
— ทุกครบ SAMPLE_TIME = 10000 ms จึงคำนวณหนึ่งครั้ง
— noInterrupts() แล้วอ่าน counts = pulseCount จากนั้น pulseCount = 0 แล้ว interrupts()
— cpm = counts * MULTIPLIER โดย MULTIPLIER = 60000 / SAMPLE_TIME = 6
— สูตรทั่วไป: CPM = (พัลส์ในเวลา T วินาที) × (60 / T)
ทำไมต้องปิด Interrupt ชั่วคราว
การอ่านค่าแล้วรีเซ็ตเป็นสองคำสั่ง ไม่ใช่คำสั่งเดียว
ถ้าพัลส์เข้ามาระหว่างสองคำสั่งนั้น มันจะถูกนับแล้วโดนล้างทิ้งทันที คือหายไปเลย
ปิด interrupt แค่สองบรรทัดจึงไม่ทำให้พลาดพัลส์ เพราะฮาร์ดแวร์จำสถานะไว้ให้
คู่มือเลือก 10 วินาทีเพื่อให้ตัวเลขขึ้นเร็ว ไม่ต้องรอครบนาที
1. พัลส์
2. นับ
3. CPM
4. หัก BG
5. µSv/h
6. เตือน
7. ส่งออก

## Slide 6
ขั้นที่ 4
หักค่ารังสีพื้นหลังออก
— adjustedCPM = cpm - background
— ถ้า adjustedCPM ติดลบ ให้ตั้งเป็นศูนย์
— DEFAULT_BACKGROUND = 20.0 CPM
— คู่มือระบุว่ารังสีพื้นหลังจริงอยู่ราว 15-30 CPM ขึ้นกับสถานที่
— วิธีหาค่า: วัดในที่ที่ไม่มีแหล่งรังสีเพิ่มเติมนาน 10-15 นาที แล้วเฉลี่ย
ผลของการหักตรงนี้
ตัวเลขที่เห็นจะสะท้อนเฉพาะรังสีที่ เพิ่มมา จากแหล่งกำเนิด ไม่ใช่ค่าที่วัดได้ทั้งหมด
ถ้าตั้งค่า background ผิด ตัวเลขจะผิดตามไปทั้งหมด และย้อนกลับไปดูค่าดิบไม่ได้
คู่มือจึงทำปุ่มให้แก้ค่านี้ได้ที่หน้าเครื่อง ไม่ต้อง flash ใหม่
1. พัลส์
2. นับ
3. CPM
4. หัก BG
5. µSv/h
6. เตือน
7. ส่งออก

## Slide 7
ขั้นที่ 5
แปลง CPM เป็น µSv/h
— doseRate = adjustedCPM * convFactor
— DEFAULT_CONV_FACTOR = 0.00833 เป็นค่าที่คู่มือเลือกใช้
— คู่มือระบุค่าของ LND712 ไว้ 3 ค่าที่พบใช้กัน
— 0.00833 — จากโปรเจกต์ Geiger Counter บน ESP32 ของ danjulio
— 0.00926 — เท่ากับ 108 CPM ต่อ 1 µSv/h พบในเอกสารอ้างอิงบางแหล่ง
— 0.00233 — ตามตาราง Conversion Factors บางชุด
ทำไมค่าถึงไม่ตรงกัน
หลอด GM ตอบสนองต่างกันตามพลังงานโฟตอน ค่าจึงผูกกับพลังงานอ้างอิงที่ใช้วัด
CPM คือค่าที่วัดได้จริง ส่วน µSv/h เป็นค่าเทียบเท่าที่ขึ้นกับสมมติฐาน
คู่มือจึงบอกว่าควรสอบเทียบกับเครื่องมือมาตรฐานหากมีความจำเป็น
1. พัลส์
2. นับ
3. CPM
4. หัก BG
5. µSv/h
6. เตือน
7. ส่งออก

## Slide 8
ขั้นที่ 6 · triggerAlert()
เทียบเกณฑ์แล้วส่งเสียงเตือน
— ถ้า doseRate >= alertThreshold เรียก triggerAlert()
— ถ้าไม่ถึงเกณฑ์ ตั้ง alertActive = false
— ใน triggerAlert() ทำงานเมื่อ alertActive ยังเป็นเท็จเท่านั้น
— ตั้ง alertActive = true แล้วสั่ง tone(BUZZER_PIN, 2000, 500)
— DEFAULT_ALERT_THRESHOLD = 1.0 µSv/h
ทำไมต้องมีตัวแปร alertActive
loop() วนเร็วมาก ถ้าไม่มีตัวกันไว้ เสียงจะถูกสั่งซ้ำทุกรอบจนฟังเป็นเสียงรัว
หลักการคือ เสียงเตือนต้องเริ่มและหยุดตอนสถานะ เปลี่ยน ไม่ใช่เล่นซ้ำทุกรอบ
การรีเซ็ตเป็นเท็จเมื่อค่าลดลง ทำให้ครั้งต่อไปที่เกินเกณฑ์ยังเตือนได้อีก
1. พัลส์
2. นับ
3. CPM
4. หัก BG
5. µSv/h
6. เตือน
7. ส่งออก

## Slide 9
ขั้นที่ 7 · updateDisplay() และ sendBluetoothData()
แสดงผลและส่งออก
— updateDisplay() เคลียร์จอ ตั้งขนาดตัวอักษร สี และตำแหน่งเคอร์เซอร์
— แสดง CPM, Dose, Alert และ Conv บนหน้าเดียว
— ถ้า menuMode != 0 จะแสดงข้อความ Menu Mode ต่อท้าย
— sendBluetoothData() ใช้ snprintf จัดรูปข้อความลง buffer ขนาด 50 ตัวอักษร
— ส่งออกด้วย bluetooth.print ทุก 10 วินาที
— รูปแบบที่ออก: cpm=124.00;uSv/h=1.03
ทำไม snprintf ไม่ใช่ sprintf
sprintf ไม่รู้ขนาด buffer ถ้าข้อความยาวเกินจะเขียนทับหน่วยความจำข้างเคียง
บนไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มี RAM 2 KB อาการที่ได้คือค้างหรือรีเซ็ตแบบหาสาเหตุไม่เจอ
snprintf รับขนาดไปด้วย จึงตัดข้อความแทนที่จะล้น
1. พัลส์
2. นับ
3. CPM
4. หัก BG
5. µSv/h
6. เตือน
7. ส่งออก

## Slide 10
นอกเส้นทางสัญญาณ
การตั้งค่าที่หน้าเครื่อง — handleMenu() และปุ่มกด
— กดปุ่ม Select เปลี่ยนโหมดแบบวนกลับ: menuMode = (menuMode + 1) % 4
— โหมด 0 หน้าหลัก · โหมด 1 Conversion Factor ±0.0001 · โหมด 2 Background ±1.0 · โหมด 3 Alert Threshold ±0.1
— ทุกโหมดมีเงื่อนไขกันค่าติดลบ คือลดได้เฉพาะเมื่อค่าปัจจุบันมากกว่าศูนย์
— readButton() เช็ค digitalRead(pin) == LOW เพราะปุ่มต่อแบบ Active Low
— ปุ่มตั้งเป็น INPUT_PULLUP จึงไม่ต้องใส่ตัวต้านทานภายนอก และค่าปกติเป็น HIGH
— เช็คต่อว่า millis() - lastButtonTime > debounceDelay (200 ms) เพื่อกันหน้าสัมผัสกระเด้ง
— ทั้งสามค่าที่ปรับได้ คือค่าที่ใช้ในขั้นที่ 4 5 และ 6 ของเส้นทางสัญญาณพอดี

## Slide 11
ประกอบทั้งหมดเข้าด้วยกัน
setup() เตรียมของ · loop() คือเส้นทางสัญญาณ
— ## setup() ทำงานครั้งเดียวตอนเปิดเครื่อง
— Serial.begin(9600) ไว้ดีบัก และ bluetooth.begin(9600) ซึ่งเป็น baud rate มาตรฐานของ HC-05
— เริ่มจอ OLED ถ้าไม่สำเร็จพิมพ์ SSD1306 allocation failed แล้วหยุดด้วยลูปไม่รู้จบ
— ตั้ง pinMode ทุกขา แล้วเปิด interrupt ด้วย attachInterrupt
— ## loop() วนตลอดเวลา
— เรียก handleMenu() ทุกรอบ เพื่อให้ปุ่มตอบสนองไว
— ทุกครบ 10 วินาที เดินขั้นที่ 2 ถึง 7 ตามลำดับ แล้วรีเซ็ตเวลา
— ท้ายลูปมี delay(50) เป็นการถ่วงเวลาให้ปุ่มทำงานได้ทันโดยไม่กินซีพียูทั้งหมด

## Slide 12
ภาคผนวก
อุปกรณ์และการต่อสาย
อุปกรณ์ | ขาสัญญาณ | ต่อเข้า Arduino
โมดูลจ่ายแรงดันสูง | Pulse Output | D2 (Interrupt 0)
จอ OLED I2C | SDA / SCL | A4 / A5
ปุ่ม Select / Up / Down | Output | D3 / D4 / D5
Buzzer | Signal | D6
Bluetooth HC-05 | TX / RX | D7 / D8 (SoftwareSerial)
— Arduino Pro Mini 5V 16MHz
— หลอด LND712
— โมดูลจ่ายแรงดันสูง 400-550V
— จอ OLED 0.96 นิ้ว SSD1306
— Bluetooth HC-05 หรือ HC-06
— ปุ่ม Tactile Switch 3 ตัว
— Buzzer แบบ Passive
— แบต Li-ion 3.7V หรือ Power Bank
— สายไฟ อุปกรณ์บัดกรี เบรดบอร์ด

## Slide 13
ภาคผนวก
ทดสอบ ปรับเทียบ แก้ปัญหา และอ้างอิง
— ## การทดสอบและพลังงาน
— ทดสอบทีละส่วน ทั้งจอ ปุ่มกด Buzzer และ Bluetooth ก่อนต่อรวม
— Pro Mini 20-30 mA + จอ 20 mA + Bluetooth 30 mA รวม 80-100 mA แบต 18650 ใช้ได้ราว 20 ชั่วโมง
— ## การแก้ปัญหาเบื้องต้น
— จอไม่แสดงผล ตรวจ I2C และสแกน address ด้วยโค้ด Scanner
— Bluetooth ไม่เชื่อมต่อ ตรวจสาย TX RX และ baud rate 9600
— CPM สูงผิดปกติ ตรวจสัญญาณรบกวน ลองเพิ่ม RC filter ที่ขาสัญญาณ
— ## อ้างอิงที่คู่มือให้ไว้
— LND712 Datasheet · DIY Geiger Counter Reference · danjulio/Geiger-Counter บน GitHub · Conversion Factors จาก Apollo-NG
— ## แนวทางพัฒนาต่อที่คู่มือเสนอ
— บันทึกข้อมูลลง SD Card · แสดงกราฟแนวโน้ม · เพิ่มเซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้น